#### LA PAGE DES MILLIMETRIQUES

# INFOS

Xtof ON4IY  : Je viens de faire quelques essais avec les diodes MA46H146 sur 47GHz. ( PCB No 33 classique DB6NT. Colle H20E Epotek )

Puissance d entrée +/-100mW à 24 Ghz, les 15mW sur la sortie 47GHz sont facilement atteints. Un instant j ai pu monter vers 22mW, mais j ai perdu ma capa d entrée avec Pin >125mW. La diode me semble très solide avec une bonne charge sur 47.Le gros problème me semble de transférer un maximum de 24Ghz dans le varactor.

Donc il faut des stubs, ou plus de 125mW a l’entrée, et je n ai pas les beaux "PCB launchers en SMA " qui sont nécessaires. Je crois que je vais les chercher afin de faire un setup avec beaucoup de soin pour faire le max.

Je ferais un article plus conséquent pour HYPER quand j’aurai fait un peu plus d’essais. Donc pour l instant les 40mW ne sont pas encore là, mais il me manque que 3 dB... pas mal déjà. Vu les prix de la diode je crois qu’on peut faire un ensemble pour 50 à 100 Euros boitier inclus.

Alain F6FAX : Après un premier essai manqué le 28/10 en raison d’un WX non favorable ne nous ayant pas permis de sortir, Alain F6FAX et Yoann F4DRU ont réalisé leur premier QSO de 3 km sur 47 Ghz avec un report de 59 de part et d'autre après avoir fait 2m en local :

Une semaine avant nous avons fait une séance collage de diode dans le TRVT avec un diode HP  HSCH-9251 (Yoann a également collé un varactor pour avoir un 2ème émetteur un peu plus puissant), ensuite, avec un autre équipement qu'il avait amené, nous avons fait un essai dans le shack, d'où les 2m du premier QSO !

L'horizon autour de notre "point haut " étant masqué par des bois dans presque toutes les directions, nous rechercherons d'autres lieux pour augmenter la distance.

Le 20/11 nouveau QSO de 17 km avec Yoann F4DRU  (QTR 15h20 TU) en BLU 51 / 52. Yoann en JN18FL et moi en JN18CJ.

Les conditions météo à Mondeville (point haut de Yoann) à 19h00 locale :

Température ressentie: 6°C

Humidité : 87%

Vent de nord-est à 13 km/h

Visibilité : 10 km  (je voyais la Ferté-Allais à 15km ! )

Pression : 1007 millibars

Pour la voie de service, il y avait pas mal de perturbations dues à la proximité de la station de l'aviation civile de l'autre coté de la clôture ( voir photo fin de rubrique ). C'est très encourageant pour améliorer la QRB par la suite.Une difficulté que je ne soupçonnais pas avant de faire ces essais, était de trouver des "points hauts" dans la région qui soient suffi-samment dégagés.Tous les bords des plateaux sont occupés par des bois, voire des zones urbanisées. Bon, nous trou-verons bien, mais il est certain que les zones montagneuses sont plus favorables. Encore merci Yoann pour ces essais.

Maintenant qu'avec Yoann nous avons vérifié que les stations fonctionnaient, lorsque le wx va le permettre, nous allons essayer d'augmenter la QRB. Et, pourquoi pas, faire des essais avec les autres stations dans la Région parisienne QRV.

Cordiales 73 Alain  F6FAX    JN18DP

HYPER N°166    JANVIER 2011   PAGE 5

# TECHNIQUE

Construction d’une source de bruit 47 Ghz – F6FAX

Pour minimiser le bruit en réception de mon TRVT 47 Ghz, je me suis fait une source de bruit. Apparemment, l'ENR est assez élevé. Voici les photos. le PCB est un 0,254 mm RT5870. Les réglages m'ont semblé un peu flou ??

HYPER N°166    JANVIER 2011   PAGE 6

Trouvé sur le net

Sources de bruit 76 Ghz LX1DU ( voir infos HYPER No 150 )

En 2010 , François LX1DU avait présenté lors du meeeting d’Heelweg , une source de bruit millimétrique :

Cette source d’environ70 mm de long et composée de WR12/WR15 permettait l'utilisation de 60 à 122 GHz sur un banc EATON 7310 ( DC = 25 mA. ENR 20 dB ) La diode était une NC406 (Group Telecom Wireless).

Depuis , de nouveaux essais ont été faits sur 76 Ghz avec des diodes de bruit NC40x Com. Le résultat est montré sur les photos ci-après. Boitier de diamètre environ 20 mm et de longueur ~ 20 mm, brides UG-387U, tension 28V compatible avec les Noise Figure Meters Eaton, HP, etc... Le guide fait un diamètre de 3,18 mm. Les sources ont un ENR de 15 dB.

Renseignements via PA3CEG ( pa3ceg@hetnet.nl ) si vous êtes intéressés.

HYPER N°166    JANVIER 2011   PAGE7

La photo du mois

F6FAX Station 24 GHz pour pointage et 47 GHz

J’ai lu pour vous

Proceeding of Microwave Update 2010 :

A Modern 47 Ghz Transverter Tony Long KC6QHP

Taming phase noise at EHF Brian Justin WA1ZMS/4

Analysis of the WA1MBA 78 GHz Low Noise Amplifiers  Al Ward W5LUA

Moving Ahead with the 78 GHz Low Noise Amplifiers  Al Ward W5LUA

Quelques links :

Sites OMs

http://www.wa1mba.org/wgtransit.pdf     ( Transition guide PCB )

Sites d’appro :

http://www.rfcandy.biz/shop/  	( Merci à F1CHF )

Sites pro

http://www.miwv.com/full_catalog.htm   ( a repris une partie des produits TRG )

http://www.niipp.ru/English/products/index.html  ( diodes Russes )

73s  Eric F1GHB     F1GHB@cegetel.net

PAGE OUBLIEE DANS  HYPER N°166    JANVIER 2011