#### LA PA LA PAGE DES MILLIMETRIQUES

# INFOS

Nouveau record du monde Bande E ( 77-81 GHz – 3,1mm )

De Goran AD6IW   :  I proudly announce that today 6/13/3013 at 23:42GMT Bob Johnson KF6KVG and AD6IW return world distance record at E band 3.7mm back to US ! Previous record was at 228km from DL2AM and DL2GWZ 
We achieved distance of 252.49km from Mt Hamilton CM97DI to Kings Canyon national park DM06MS We made two way contact on FM and SSB with strong signals at both ends. Unfortunately, Ron Smith K6GZA who was with Bob at Mt. Hamilton got my signal but his transmitter failed.

Kigs Canyon côté AD6IW

Dish 50dB 0.3° ! RX  6dB NF, TX 21dBm, OL 13GHz DRO vérrouillé 100MHz et 10MHz dual oven TCXO, stabilité +/- 100Hz à 81GHz - Condx: Dew point 44/45 deg F, Humidity 30%, Air temp. in the Valley 30deg C, 18 deg. C @ DM06MS

Nouveau record UK sur 76 GHz

De John G8ACE : I expect you saw that we increased the UK 76G record, twice , last Sunday; first to Ditchling Beacon then to Firle Beacon. First at 83Km and then for that to be broken two hours later at 95Km. The old record stood at 79Km.
See :

http://www.microwaves.dsl.pipex.com/76ghz/Firle.html

http://www.microwaves.dsl.pipex.com/76ghz/Ditchling.html

Enjoy, hopefully.
73s John, G8ACE

HYPER N°194 JUILLET/AOUT 2013   PAGE 8

Le 47 GHz de Jean-Louis F1HNF

Deuxième partie ; LE TRANSVERTER.

Approche de  mesures solaires du 05/06/13.( Parabole de 73/86 cm TV en alu+ noise detector décrit par Gilles F1JGY voir Hyper n°136 de Avril 2008

Une info intéressante entre autres m’avait été communiquée lors de l’enquête sur  le réflecteur Hyper en novembre 2009 :  Et si c’était à refaire ?

La plupart des OM ont répondu : FI à 1296 GHz alors je l’ai fait car j’ai déjà tout le 23 cm à part pour le 24 GHz.

Cet ensemble équipé d’une diode MA4E1318 au final me permet de sortir une porteuse d’environ 0.5 mW alors que la version précédente à HSCH 9251 donne juste  0.1 mW.

Un des soucis a été de trouver les niveaux de puissances LO et If nécessaires au bon mélange avec cette MA4E1318. En cherchant, j’ai trouvé deux lignes de DC0DA (1) dans un Dubus qui donne :

LO : 20 dBm max  et Lo 20dBm max.

Description.

OCXO F1JGP  60°C – 125.00 MHz  que j’ai laissé fonctionner au moins 2 mois pour stabiliser le quartz suivi d’un multiplicateur par 8 de F6BVA

Un multiplicateur par 12 à cloches(2) – F6BVA  suivi d’un doubleur DB6NT équipé de NE32584C.

Un ampli Toshiba BA 2075C  sous alimenté  afin d’amener le signal 23.5 GHz à 100 mW.

Un mélangeur 22896/1296 MHz pour sortir du 47 GHz (3) (4) sur un tube de 4/6 mm.

Un préampli 1296 MHz (5) F1OPA.

Une transition tube 4/6 mm vers tube 6.4 mm.

Un cornet.

HYPER N°194 JUILLET/AOUT 2013    PAGE 9

Commentaire sur le doubleur 11.7/23.5 GHz.

J’ai  réalisé la sortie 23.5 GHz sur un tronçon de WR 42 afin de bénéficier de l’effet passe haut, puis je suis repassé en SMA pour attaquer l’ampli.

Commentaires sur le PA Toshiba 2075C.

La solution a été apportée par les OM connaisseurs sur la manière de faire varier de façon reproductible la P.OUT de ce module. Tout en conservant une alim négative à -5.2 v il suffit modifier la tension positive dans une large mesure.

Exemple : à 2.3 V je sors 22mW et à  2.9 V j’ai 120 mW (Très intéressant pour exciter les PA TGA 4915 en 24 GHz ! )

Nota : Il ne faut pas trop exciter ce module sans risque de le détruire (entre -10 dBm et 5 dBm maxi)

Commentaires sur le mélangeur  22.9/1.3 GHz pour le 47 GHz.

Dans un boitier de récupération, j’ai collé le PCB N° 48 avec de la CW 2400 sur lequel  j’ai monté une diode mélangeuse MA4E1318  (fournisseur DL2AM). Le collage de la diode ne m’a pas posé de problème particulier.

Suivant les commentaires de Dominique F6DRO (6) j’ai réduit au minimum la surface d’arrivée du signal 1296 MHz sur le PCB afin de diminuer la capacité d’entrée.

La particularité de ce PCB est que le signal 22.9 GHz arrive en WR42 (comme la sortie du PA Toshiba).

J’ai utilisé un tronçon rigide/souple tout fait trouvé à CJ en 2011 (merci Olivier F6HGQ).

Comme pour la balise le ‘’ tuning élément ‘’ 47 GHz est une vis micrométrique de diamètre 3.1 mm (Ex filtre 1500 MHz) qui se déplace dans une chambre de 5 mm de diamètre.

J’ai monté un autre ‘’ tuning élément ‘’ plus gros, une vis micrométrique de diamètre 8 mm (Ex circulateur 19 GHz en WR 42) en face de l’arrivée du 22.9 GHz.

En émission

J’ai effectué mes tests vers (15/16 dBm) soit 30/40 mW d’OL et j’ai fait varier le niveau du signal IF afin de déterminer   l’optimum tout en optimisant la position les 2 backshort, ensuite j’ai monté progressivement le niveau d’OL et recommencé les variations IF avant d’arriver au maxi d’OL soit 20 dBm.

HYPER N°194 JUILLET/AOUT 2013   PAGE 10

Attention : Ne pas injecter  directement les niveaux max d’OL et de IF sans avoir effectué les différents réglages pas à pas, sinon, les problèmes apparaissent  pour changer la diode collée/cassée !

En réception

Le niveau d’OL 22.9 GHz doit être différent en TX et en RX.

Il est très facile avec un petit relais de changer le point de fonctionnement du régulateur de tension positive qui alimente le BA 2075C

Pour trouver le point optimum de réglage du RX, j’ai dans un premier temps cherché à recevoir le max de signal de ma micro balise.

Dans ces conditions, j’obtiens une mesure de ciel/sol froid de 0.3/0.4 dB, je pense que l’on peut faire mieux.

Suivant les conseils de Michel F6BVA, je vais prochainement pour optimiser la réception par mesure de  l'ENR solaire.

La valeur est importante et les risques d'erreurs de mesures moindres.

Commentaires sur le préampli F1OPA

Il est impératif d’augmenter le signal 1296 MHz en RX. J’ai testé ce préampli sur la maquette du RX 47 GHz et c’est nickel, tout petit, bien stable, sans réglage. Comme il me restait beaucoup de composants après avoir réalisé ce préampli pour mon transverter1296 MHZ, j’ai commandé à Vincent un deuxième PCB  pour le mettre ici.

Le gain est un peu trop important (30db) mais avec quelques atténuateurs tout va bien.

Commentaires sur la transition de sortie et sur le cornet.   Voir le précédent article sur la balise.

Commentaire sur  les photos.

Les divers multiplicateurs de fréquence sont montés sous la platine qui contient le relais de commutations RX /TX, le préampli 1296 MHz ainsi qu’un vilain boitier (c’est un filtre en PI pour le TX 1296 MHz).

Si vous voulez plus d’information sur mes progressions, il suffit de relire mes mails 47 GHz de la liste Hyper entre le 19/12/12 et ce jour.

J’espère avoir motivé quelques OM pour construire un transverter afin de grossir les rangs des OM passionnés des ondes millimétriques.

HYPER N°194 JUILLET/AOUT 2013   PAGE 11

Ce tableau récapitule les fréquences et niveaux des différents circuits utilisés.

| Module | QRG Out | P. In | P.Out | P.Out | N° PCB DB6NT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCXO | 119,25 MHz | - | 1 dBm | 1,3mW |  |
| Multi par 12 - F6BVA | 1431,0 MHz | 0dBm | 7,1 dBm | 5,1mW |  |
| Multi par 8 - F6BVA | 11448,0 MHz | 7,1 dBm | 2,4 dBm | 1,7mW |  |
| Doubleur - DB6NT | 22896,0 MHz | 2,4 dBm | 0,8 dBm | 1,2mW | 02 |
| PA Toshiba en RX | 22896,0 MHz | -7,5dBm | 14,4 dBm | 27mW |  |
| PA Toshiba en TX | 22896,0 MHz | -7,5dBm | 20,1 dBm | 102mW |  |
| Mélangeur - DB6NT en RX | 1296,0 MHz | -- | -- | -- | 48 |
| Mélangeur - DB6NT en RX | 22896,0 MHz | 14,4 dBm | -- | -- |  |
| Mélangeur - DB6NT en TX | 1296,0 MHz | 1,7 dBm | -- | -- |  |
| Mélangeur - DB6NT en TX | 22896,0 MHz | 20,1 dBm | -- | -- |  |
| Mélangeur - DB6NT en TX | 47088,0 MHz | -- | -2,8 dBm | 0,5mW |  |

Références

- – Dubus -04/2003 p 45

- -  http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Multi%208.htm http

- -  47 GHz  Transverter MK2 – DB6NT-Dubus 01/1994

- -  A 47 GHz Transverter –with machanical changeover – Dubus 01/2010

- - https://sites.google.com/site/vincentf1opa/descriptions

- - Improved IF Matching at 1296 MHz – G0HNW et G7MRF  et  mail Hyper de Dominique F6DRO  du 28/01/11

Note :  Les anciennes rubriques sont disponibles ici :

http://millimeterwave.free.fr/Rubrique_F.htm

73s  Eric F1GHB     F1GHB@cegetel.net

HYPER N°194 JUILLET/AOUT 2013   PAGE 12